Interfaz EIA-232 “Port serie”

---
Conector D-Sub 9 – Aspecto y pines
salida
DB-9
Macho
entrada
entrada
entrada
salida
entrada

---
Conector D-Sub 9 – Aspecto y pines
Macho
Datos serie:
2 recepción, 3 transmisión
Salidas:
4. DTR - 7. RTS
Entradas:
1. DCD - 6. DSR – 8. CTS – 9.RI

---
Conector D-Sub 9 – Aspecto y pines
Port serie
(en la PC y adaptadores
es macho)

---
Características eléctricas
0
0,04 tbit
1
(Fuente: Texas Instruments - SLLA037A)

---
Características eléctricas
Máxima V en pines: ±25 V
“Cero” lógico emisor: entre 5 V y 15 V / receptor: 3V y 15 V
“Uno” lógico emisor: entre -5 V y -15 V / receptor: -3V y -15 V
CL = 2500 pF (máx.)
Slew rate 30 V/μs (máx.)
Velocidad máxima de transmisión: 20 kbit/s.
Relación t de transición / t bit = 0,04
La Vo+ baja (Y la Vo- sube) al aumentar la Io.
Por ejemplo, en el port utilizado para realizar este documento, con 1.62 mA, la Vo es 8.11V. Mientras que sin carga (con Io = 0) la Vo+ es 10V
(Fuente: Texas Instruments - SLLA037A)

---
¿Cómo manejar las líneas de handshaking?
1. Abrir el port.
2. Trabajar con el port:
- Fijar estado de salidas (4, 7)
- Leer estado de entradas (1, 9, 6, 8)
3. Cerrar el port:

---
Señal RS232

---
SCI – Señal desde y hacia el µC
BREAK: Caracter con todos 0 lógicos
IDLE: caracter con todos 1 lógicos

---
¿Cómo manejar las líneas de handshaking?
1. Abrir el port.
2. Trabajar con el port:
- Fijar estado de salidas (4, 7)
- Leer estado de entradas (1, 9, 6, 8)
HANDLE port_serie;
port_serie = abrir_port( 3 ); /* Cambiar por el port que corresponda */
EscapeCommFunction(port_serie,SETRTS);
CLRRTS
SETDTR
CLRDTR
GetCommModemStatus(port_serie, &ser_stat);
0x80 0x40 0x20 0x10
3. Cerrar el port:
cerrar_port(port_serie);

---
¿Cómo manejar las líneas de handshaking? (ejemplo)
int main(){
    HANDLE port_serie;
    unsigned long ser_stat;
    port_serie = abrir_port( 3 ); /* Cambiar por el port que corresponda */
    if (port_serie == INVALID_HANDLE_VALUE) /* Chequea si pudo abrir port */
    {
/* Mensaje de error */
        printf("No se puede abrir puerto.\n\n");
        return(1);
    }
EscapeCommFunction(port_serie,CLRDTR); /* DTR (4) -V */
EscapeCommFunction(port_serie,CLRRTS); /* RTS (7) -V */
    do {
        printf("+V DTR (pin 4) \n");
        EscapeCommFunction(port_serie,SETDTR); /* DTR (4) +V */
   Sleep ( 2000 );
        printf("-V DTR (pin 4) \n");
        EscapeCommFunction(port_serie,CLRDTR); /* DTR (4) -V */
        Sleep ( 2000 );
        printf("+V RTS (pin 7) \n");
        EscapeCommFunction(port_serie,SETRTS); /* RTS (7) +V */
        Sleep ( 2000 );
        printf("-V RTS (pin 7) \n");
        EscapeCommFunction(port_serie,CLRRTS); /* RTS (7) -V */

---
¿Cómo manejar las líneas de handshaking? (ejemplo)
Sleep ( 2000 );
GetCommModemStatus(port_serie, &ser_stat);
printf("estado de pines DCD(1) RI(9) DSR(6) CTS(8): %0X \n", (int)ser_stat);
Sleep ( 2000 );
printf("+V DTR (pin 4) y RTS (pin 7) \n");
        EscapeCommFunction(port_serie, SETDTR); /* DTR (4) +V*/
EscapeCommFunction(port_serie, SETRTS); /* RTS (7) +V */
Sleep ( 2000 );
GetCommModemStatus(port_serie, &ser_stat);
printf("estado de pines DCD(1) RI(9) DSR(6) CTS(8): %0X \n", (int)ser_stat);
        Sleep ( 2000 );
printf("-V DTR (pin 4) y RTS (pin 7) \n");
        EscapeCommFunction(port_serie, CLRDTR); /* DTR (4) -V*/
EscapeCommFunction(port_serie, CLRRTS); /* RTS (7) -V */
Sleep ( 2000 );
    }while( ! ( GetAsyncKeyState(VK_ESCAPE) & 0x8001 ) ); /* si se presiona ESC sale */
    cerrar_port(port_serie); /* cierra port */
    return 0;
}
Recordar: #include <windows.h>

---
¿Cómo manejar las líneas de handshaking?
/* ---------------------------------------------------------------------------
 Abre port
 - recibe entero con nro. de port serie a abrir (nro. de "COM")
--------------------------------------------------------------------------- */
HANDLE abrir_port(unsigned char port)
{
    char nombreport[] = "\\\\.\\COM--";
    if (port > 9) {
        nombreport[7] = 0x30 + (port / 10);
        nombreport[8] = 0x30 + (port % 10);
    } else {
        nombreport[7] = 0x30 + port;
        nombreport[8] = '\0';
    }
    return CreateFile(nombreport, //Nombre del puerto ("COM2","COM3"...)
        GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
        0, // acceso exclusivo
        NULL, // sin seguridad
        OPEN_EXISTING,
        FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,
        NULL);
}
/* ---------------------------------------------------------------------------
 Cierra port
 - recibe HANDLE de port serie abierto
--------------------------------------------------------------------------- */
void cerrar_port(HANDLE ports) {
    CloseHandle(ports);
}